#### Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri

Denumirea achiziției: Echipament IT - lot 5

Specificații Tehnice:

A. Specificații tehnice solicitate - LOT 5

Multifunctional mono A3 - 3 buc Format A3, Functii: print,scan, copy; max 25ppm A4 (13ppm duplex A4), max 1200x1200dpi, 512MB RAM, procesor 600MHz, fpo 7.7 sec, tavi 100+250 coli, ADF 100 coli, iesire 250 coli, duplex print/copy, LCD 4 linii, 10-key pad; scanner: Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS), ADF, 33 ipm simplex mono/color, formate PDF, JPEG, TIFF, max 600dpi optic, 256 niveluri de gri, 2 bit, maxim 297 x 432 mm, scan to e-mail/FTP/SMB/PC; copy: max 25cpm A4, max 600x600dpi, copii multiple 999, scalare 25-400%; conectivitate USB 2.0, Ethernet; toner in-box 4k, ulterior HP 335A (W1335A - 7.4k), HP 335X (W1335X - 13.7k), volum recomandat 2.000 - 5.000 pag/luna, maxim 50.000 pag/luna cartus HP 335X 13.7K - Garanție: min. 24 luni

Router wireless – 3 buc Router wireless dual-band Porturi: 1 port USB 2.0 1 port WAN 10/100/1000 Mbps 4 porturi LAN 10/100/1000 Mbps Standard 802.11ac: Da Porturi USB: 1 Rata de transfer (Mb/s): 10/100/1000 Viteza de transfer: 2.4 GHz: pana la 300 Mbps 5 GHz: pana la 1733 Mbps Securitate: Control parental (black list și white list) Filtrare clienți Remote Web Management Securitate wireless: activare/dezactivare WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 WPS (Wi-Fi Protected Set-up) fast encryption Gigabit: Da Frecventa (GHz): 2.4 GHz - 5 GHz Caracteristici speciale: Beamforming Butoane WPS/Reset CE: < 20 dBm (2.4 GHz) / < 23 dBm (5 GHz) FCC: < 30 dBm LED: Sys, WAN, LAN, WiFi/WPS MU-MIMO Mod WISP Mod repeater universal Mod router wireless PPPoE, IP dinamic, IP static Putere maximă EIRP 2.400-2.4835 GHz: 19.86 dBm (EIRP) / 5.150-5.250 GHz: 22.96 dBm (EIRP) SSID Broadcast: activare/dezactivare Selecție putere transmisie: mare, medie, mică Dimensiuni (W x H x D mm): 238.9 x 144.3 x 40.3 mm Alimentare: Ieșire: CC 12V, 2A Intrare：CA 100-240V, 50/60Hz, 0.6A Antena: 4 antene externe de 6 dBi Frecventa Wireless: Dual Band

Acces point - 1 buc Standard WI-FI 802.11a/n/ac/ax 5GHz 802.11b/g/n 2.4GHz Frecventa (GHz) 2.4 + 5 Porturi 1 x Gigabit LAN Rata de transfer (Mbps) 300 – 1200 Antena 2 x Externe Securitate Criptare 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Alimentare La retea Moduri de operare Wireless Range Exender Acces Point Altele Dimensiuni: 74.0×46×124.8 mm

Tablete grafice - 4 buc Tableta grafica, 10x6", USB, 8 Butoane, 8192 niveluri presiune, include Pen-Stand, 8 varfuri de rezerva - 3 buc Tip suprafata active Non-Display Interfata USB 2.0 Suprafata activa (W x D) 10 x 6 inch Dimensiuni (W x D x H cm) 360 x 210 x 8 mm Rezolutie (lpi) 5080 Greutate 610 g Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS Niveluri de presiune creion 8192 Altele 8 taste Acuratete: ±0.01 Inch Tableta grafica, Functie de inclinare, Stilou fara baterie, Presiune 8192, 20 de taste, 2 bare tactile, 21.5'', Negru - 1 buc Tip suprafata active Display Interfata USB 2.0 Suprafata activa (W x D) 476.64 x 268.11mm Dimensiuni (W x D x H cm) 589 x 344 x 21mm Rezolutie (lpi) 5080 Greutate 4.5kg Lungime cablu (m) 1.8m Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS Dimensiune creion (mm) 163.7 x Φ14.3mm Greutate creion (g) 14.5 Niveluri de presiune creion 8192 Cerinte system cel puțin Windows 7, macOS 10.12

Sistem audio (boxe cu microfoane) -1 buc Tip amplificare Activa Utilizare Profesional Tip montare De exterior Numar boxe 2 Conectivitate Bluetooth USB Wi-Fi NFC Cititor de carduri Ethernet AUX Putere RMS totala 920 W Port USB , Jack 3.5 mm , Reglaje Echo , Bass , Treble , Volum Microfon , Volum General Microfoane Wireless Conectivitate BluTip

Stand mobil sistem videoconferință-lift - 1 buc Tip mobilitate: Verticala Tip montare: de sine stătător Material: Otel, ABS Lungime: max 800 mm Înălțime: max 200 mm Dimensiuni baza: max 800 x 800 (mm) Diagonala minima compatibila 70 inch Diagonala maxima compatibila 120 inch Greutate maxima suportata 140 Kg Compatibil VESA: 200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x400,600x400,800x400,800x600,1000x600 Funcții înălțime ajustabilă, trepte înălțime min. 1 Include: Cablu alimentare Greutate suport max. 60 Kg Baza robusta si management integrat al cablurilor Rafturile pentru camera video si DVD player – suport necesar sistem videoconferință

Suporți videoproiector - 5 buc Model universal de montare, Tilt:-15 to +15 °, Max 10kg, Inaltime reglabila 430-650mm, culoare argintiu.

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent»  Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.