#### Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri

Denumirea achiziției: Imprimanta 3D

| Specificații tehnice solicitate |  |
| --- | --- |
| Denumire: Imprimanda 3D |  |
| Caracteristici generale: | Imprimanta va fi furnizată asamblată, pregătită de imprimare. Vor fi incluse în configurația de start: imprimanta 3D; elemente de închidere a incintei de lucru (ușă, capac cu filtru EPA de paticule); minim o rolă de filament PLA cu diametru de 1,85 mm; o diuză de 0,4 mm. Spațiu de lucru complet închis cu sistem de control al calității aerului (ușă de acces și capac cu filtru EPA de particule. Capacul și ușa vor fi transparente pentru a asigura vizualizarea procesului de imprimare); Instruire la punerea în funcțiune: minim 2 ore asigurate de furnizor, fizic sau online; Transport gratuit; |
| Tehnologie de imprimare 3D: | Fused filament fabrication (FFF); |
| Dimensiuni ale spațiului de imprimare 3D: | minim 223 mm x 220 mm x 205 mm; |
| Diametru filament compatibil: | 2.85 mm; |
| Cap de tipărire: | Extrudare unică cu duză interschimbabilă și două ventilatoare de răcire; |
| Diuze compatibile (diametru): | 0,25 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Rezoluție de imprimare 3D: | 150 – 60 micrometri (pentru diuza de 0,25 mm); 200 – 20 micrometri (pentru diuza de 0,40 mm); 400 – 20 micrometri (pentru diuza de 0,60 mm); 600 – 20 micrometri (pentru diuza de 0,80 mm); |
| Rezoluție XYZ: | cel puțin 12.5 micrometri / 12.5 micrometri / 5 micrometri; |
| Tehnologie alimentare filament: | alimentare cu angrenaj cu roți dințate |
| Caracteristici ecran încorporat: | 2.4-inch (6 cm), TFT, color, ecran tactil |
| Viteza de lucru: | până la 24 mm³/s |
| Temperatură extruder (diuză): | 180 - 260 °C |
| Durata de obținere a temperaturii de lucru la diuză: | < 2 minute |
| Temperatura platformei (patului) de lucru: | 20 - 110 °C, platformă din sticlă, încălzită; |
| Încălzire platforma de lucru | < 4 min (de la 20 la 60 grd C) |
| Calibrare platformă: | Nivelare asistata |
| Zgomot la funcționare: | < 50 dBA |
| Specificații filtru de particule (sistem de control al calității aerului): | reținerea a până la 95% din particulele ultrafine; tehnologie filtru: EPA; rata de împrospătare aer: 1-50 m3/h (35 m3/h rata nominala pentru majoritatea materialelor la 23 °C); sistem compatibil cu imaprimanta 3D; conexiune: UMB (inclusa); compatibil cu materiale: PLA, Tough PLA, ABS, Nylon, CPE, CPE+, PC, PP, TPU 95A, PVA. |
| Software: | Software de comandă și control inclus (Ultimaker Cura sau echivalent), compatibil Windows 10, MacOS și Linux. Tipuri de fișiere compatibile: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG. Formate printabile : G, GCode, USB; Transfer de fișiere: Wi-Fi, Ethernet, USB. |
| Garanție | minim 12 luni; |

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent»  Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.

Director de Grant,

Lector univ. dr. Natalița-Mihaela Frumușanu