#### Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Nr. ..................................

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri

Denumirea achiziției: Modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALI

| Specificații tehnice solicitate |  |
| --- | --- |
| Denumire: Modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALI Modul pentru studiul lămpilor fluorescente și LED utilizând DALI Modulul va fi utilizat pentru studiul tuburilor fluorescente clasice, a tuburilor LED și LED dimabile, a funcționării acestora, precum și pentru implementarea lor în sistem DALI. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Tensiunea de lucru: 220 ÷ 240 V, 50 Hz; Întrerupător pornit-oprit; Întrerupător multicircuit; Dimmer pentru sarcini electronice; 2 tuburi fluorescente de 18W; 2 startere pentru tuburile fluorescente; Balast convențional de 36W; Balast convențional de 18W; 1 tub Led de maxim 9W; 1 tub Led de maxim 9W dimmabil, cu magistrală DALI; 1 balast electronic; Mufe pentru realizarea conexiunilor între echipamente și aparate de măsură; Condensatoare pentru compensare; Soft pentru utilizarea modulului; Conductoare și conectori pentru realizarea montajelor; Garanție: minim 1 an. |  |

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent»  Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.

Director de Grant,

Lector univ. dr. Natalița-Mihaela Frumușanu